EKH  Eckhard Kliebisch Handelsgeschäft

Technische Parameter und technische Grundbedingungen der Anlage

Grunddaten der Presse

Gesamtfeuchtigkeit der Eingangsbiomasse		max. 15 hm %

spezifische Masse der gepressten Biomasse		700 - 1000 kg/m3

Brikettdurchmesser					65 mm

max. Betriebszeit ohne Kühler				6 - 7 Stunden

max. Betriebsdruck					180 bar

max. Betriebstemperatur				80°C

Umgebungstemperatur					+5 bis +35°							                                             Bei niedrigeren Temperaturen ist

eine Heizung zum Erwärmen des

Hydrauliköls notwendig.

verarbeitbares Material					Tischlereiabfall in Form von

Hobelspänen und Sägemehl,

max. Staubanteil 20%

Technische Paramater

Nennleistung der Anlage				25 - 50 kg/h

Betriebsspannung					400 V, 50 Hz, 3P + N

Steuerspannung					24 V, 50 Hz

Schutzart						IP54

elektr. Absicherung					11A

Geräuschpegel						max. 90 dB Impulsionsgeräusch

Behälterinhalt						0,28 m3 = 280 l

Abmessungen: L x B x H				1280 x 1080 x 1260 mm

inst. Leistungsbedarf					3 kW

Lebensdauer der einzelnen Elemente

Dichtungen der Hydromotore				6000 h

hydraulische Ventile					8000 h

Ölfilter							500 h

Prägematrize (Satz)					2000 h

Pressstempel						2000 h